## Slide 2
Институт Механики МГУ им. М.В.Ломоносова
Теоретическое исследование реакций Зельдовича
в термически неравновесных условиях
М.Ю. Погосбекян, А.Л. Сергиевская
Physical-Chemical Kinetics in Gas Dynamics, 2015, V16 (1) http://chemphys.edu.ru/issues/2015-16-1/articles/501/
XI All-Russian Congress of the Fundamental Problems of Theoretical and Applied Mechanics,
Kazan, 20 – 24 August,, 2015 .
Notes: Dear colleagues!
I would like to present our report with prof.Kovalev
Investigation of heterogeneous recombination of oxygen atoms on the Si-based surfaces
Our work is devoted to theoretical predicting of atomic recombination efficiency on space vehicles coatings by molecular dynamic simulation.

## Slide 3
Введение
Цели и задачи исследований. Основные понятия и терминология.
План доклада
Инструменты моделирования
Интернет каталог теоретических моделей
Расчет констант скоростей реакций по теоретическим моделям.
Вычислительный комплекс MD Trajectory
Моделирования динамики молекулярных реакций методом классических траекторий.
Процессы диссоциации и обменные химические реакции
Верификация двухтемпературных моделей на основе МКТ расчетов
Верификация уровневых моделей на основе МКТ расчетов
Выводы

## Slide 4
Для целого ряда важных прикладных задач газовой динамики необходимо моделировать химическую кинетику в термически неравновесных условиях.
Экспериментальные данные по константам скорости химических реакций в сильно неравновесных условиях крайне малочисленны и получены для ограниченного числа процессов.
Достаточно достоверные данные о поверхности потенциальной энергии (ППЭ) позволяют получить константы скорости реакций на основе решения задачи динамики столкновения для всех трех указанных выше приближений.
Теоретические модели для определения двухтемпературных и уровневых констант скорости химических реакций имеют ряд подгоночных параметров, которые необходимо определять либо из эксперимента, либо на основе тех или иных допущений и предположений.
Мотивация исследований

## Slide 5
Орбитальный космический корабль. Вход в атмосферу (T >> Tv)
Газовый разряд (T << Tv)
Термически неравновесные условия
Прикладные задачи
в физико-химической газовой динамике, физике лазеров, химической технологии, физике плазмы, экологии и т.д.

## Slide 6
Термически равновесная химическая кинетика
1. Однотемпературный подход
Термически неравновесная химическая кинетика
2. Двухтемпературный подход
3. Уровневое приближение
– поступательная и колебательная температуры
где
– колебательные состояния реагентов и продуктов
Скорость реакции :
Объект моделирования – элементарная химическая реакция
пример: N2 + O  NO + N
Цель моделирования – константа скорости
,

## Slide 7: Целевая функция
Фактор неравновесности
v, w – колебательные состояния реагентов и продуктов
 | эксперимент | модели | траекторные расчеты
k(T) | • | • | •
k(T,Tv) | • | • | •
kv(T) |  | • | •
kvw(T) |  |  | •
Уровневый фактор

## Slide 8
Введение
Цели и задачи исследований. Основные понятия и терминология.
План доклада
Инструменты моделирования
Интернет каталог теоретических моделей
Расчет констант скоростей реакций по теоретическим моделям.
Вычислительный комплекс MD Trajectory
Моделирования динамики молекулярных реакций методом классических траекторий.
Процессы диссоциации и обменные химические реакции
Верификация двухтемпературных моделей на основе МКТ расчетов
Верификация уровневых моделей на основе МКТ расчетов
Выводы

## Slide 9
Интернет каталог теоретических моделей для процессов в термически неравновесных условиях

## Slide 10
Диссоциация с различных колебательных уровней
Модель Мэрроуна-Тринора
Механизмы диссоциации молекул
при высоких температурах
Два механизма диссоциации
Модель Мачерета-Фридмана

## Slide 11: Теоретические модели для процессов диссоциации
 | Набор параметров
CVCV-модель (1992) | D, , U, v
Модель Мачерета-Фридмана (1994) | D, , mA, mZ, n
Модель Смехова (1979) | D, , mA, mB, mZ, 
Модель Кузнецова (1982) | , xe, mA, mB, mZ, , XAB

## Slide 12
U=D/q q=5-6 или q=q(T)
Уровневая модель Мэрроуна-Тринора

## Slide 13
 | M | A | 
O2 + M | O2 O N, N2, NO | 2.21016 7.81016 3.61015 |  = 1.25
N2 + M | N2, O2, NO N, O | 3.21016 7.11016 |  = 0.8
g модель Лосева

## Slide 14
Введение
Цели и задачи исследований. Основные понятия и терминология.
План доклада
Инструменты моделирования
Интернет каталог теоретических моделей
Расчет констант скоростей реакций по теоретическим моделям.
Вычислительный комплекс MD Trajectory
Моделирования динамики молекулярных реакций методом классических траекторий.
Процессы диссоциации и обменные химические реакции
Верификация двухтемпературных моделей на основе МКТ расчетов
Верификация уровневых моделей на основе МКТ расчетов
Выводы

## Slide 15: Объекты моделирования методом МКТ
Трехатомные столкновения
колебательная релаксация
обменная реакция
диссоциация
Четырехатомные столкновения
колебат. релаксация
обменная реакция
распад
диссоциация
v, v’, w, w’ – колебательные состояния реагентов и продуктов
 (v,w,E)
 (v,w,E)
 (v,E)
E – энергия столкновения
 (v,v’,w,w’,E)
 (v,v’,w,w’,E)
 (v,v’,w,w’,E)
 (v,v’,E)
MD Trajectory

## Slide 16: Столкновение атома A с молекулой BC
Координаты Якоби
где
относит. движение B-C
относит. движение A-BC
движение центра масс ABC
MD Trajectory

## Slide 17
Столкновение атома A с молекулой BC
Уравнения движения
где
MD Trajectory

## Slide 18: Определение начальных условий
Схема столкновения
Варьируемые параметры
MD Trajectory

## Slide 19: Численная схема интегрирования уравнений движения
Метод Кутта-Мерсона
error > max :
error < min :
max  error  min :
 =  / 2
 = 1.5 
 = 
четвертый порядок аппроксимации
автоматический выбор шага интегрирования
(сокращает расчетное время на 10-30%)

## Slide 20: Численная схема интегрирования уравнений движения
Многошаговый метод Адамса
четвертый порядок аппроксимации
где
расчет на текущем шаге
уже известны
метод Адамса – 1 вычисление правой части
метод Кутта-Мерсона – 5 вычислений правой части
Общее время счета одной траектории сокращается в 2-3 раза!

## Slide 21: Результаты траекторных расчетов
Сечение реакции
Метод Монте-Карло
Уровневые константы скорости
Двухтемпературная константа скорости
MD Trajectory

## Slide 22: Generalized LEPS model
Equipotential contour map
CO + N  CN + O

## Slide 23: Generalized LEPS model
3D View
CO + N  CN + O

## Slide 24: Sorbie-Murrell function
Equipotential contour map
Potential Eenergy Surface

## Slide 25: Sorbie-Murrell function
3D View
Potential Eenergy Surface

## Slide 26: Поверхность потенциальной энергии
Полуэмпирические методы
Обобщенная модель LEPS
Метод двухатомных комплексов в молекулах
Метод порядок связи – энергия связи
Неэмпирические расчеты
GAUSSIAN
MOLCAS
GAMESS (FireFly)
ППЭ

## Slide 27: Обобщенная модель LEPS
- энергия диссоциации
- параметр Морзе
- равновесное расстояние
- подгоночные параметры Сато
MD Trajectory

## Slide 28: Аналитическое представление ППЭ
Метод расширения многих тел
Одночастичный член
– определяет энергию
электронно-возбужденного атома
Двухчастичный член
– описывает потенциальную кривую
двухатомной молекулы
Трехчастичный член
– определяет взаимодействие
при близких межъядерных расстояниях
MD Trajectory

## Slide 29: Функция Сорби-Маррелла
Двухчастичный член
– расширенная функция Ридберга
где
Трехчастичный член
– смещение от равновесного расстояния
– номер связи
где
– выключающая функция
MD Trajectory

## Slide 30: Функция Гарсия-Лагана
Двухчастичный член
– полином N-ой степени
где
Трехчастичный член
– координата порядка связи
где
– полином M-ой степени
MD Trajectory

## Slide 31: Функция Агуадо-Паниагуа
Двухчастичный член
Трехчастичный член
где
l = 2 или 3 для двух- или трехчастичного члена
– полином M-ой степени
где
MD Trajectory

## Slide 32: Параллельная версия “MD Trajectory”
Сервисный уровень - 1 главный процессор
Модуль
определения задачи
Модуль визуализации
Уровень доступа к данным
XML – файл (LibXML2 библиотека)
ППЭ, Задачи, Результаты
Модуль распределения данных
Модуль обработки результатов
Расчетный уровень - N ведомых процессоров
Модуль траекторных расчетов #1
Модуль траекторных расчетов #N
MD Trajectory

## Slide 33
Кластер МГУ
MD Trajectory

## Slide 34
МГУ, кластер SCI - 36 процессоров
Конфигурация узла: Dual Pentium III/500MHz, 1Gb RAM, 3.2 Gb HDD
Сетевая среда : SCI + Fast Ethernet
РАН, кластер МВС-1000M - 768 процессоров
Конфигурация узла: Dual Alpha 21264A/667MHz, 1Gb RAM, 15 Gb HDD
Сетевая среда : Myrinet (2 Gb/s) + Fast Ethernet
Высокопроизводительная техника для расчетов (2003)
MD Trajectory

## Slide 35
Высокопроизводительная техника для расчетов (2013)
Суперкомпьютер “Чебышев” МГУ – 60 TFlop/s
CPUs/Kernels number: 1250/5000
Node CPU: Intel Xeon E5472 3.0 ГГц
Total RAM on the nodes : 5.5 TB
Total HDD on the nodes : 15 TB
Network environment : InfiniBand DDR (Mellanox ConnectX)
Latency on the MPI level – 1.3-1.95 ms,
Exchange rate on the MPI level - 1540 MB/s
Кластер для отладочных расчетов
CPUs/Kernels number: 8/16
Node CPU: Intel Xeon E5472 3.0 ГГц
Total RAM on the nodes : 4 GB
Network environment : GB Ethernet
MD Trajectory

## Slide 36
Введение
Цели и задачи исследований. Основные понятия и терминология.
План доклада
Инструменты моделирования
Интернет каталог теоретических моделей
Расчет констант скоростей реакций по теоретическим моделям.
Вычислительный комплекс MD Trajectory
Моделирования динамики молекулярных реакций методом классических траекторий.
Процессы диссоциации и обменные химические реакции
Верификация двухтемпературных моделей на основе МКТ расчетов
Верификация уровневых моделей на основе МКТ расчетов
Выводы

## Slide 37: Сечения реакции
N2 + O  NO + N

## Slide 38: Сравнение МКТ расчетов с экспериментом
Однотемпературная константа скорости
O2 + O  3O

## Slide 39
N2 + O  NO + N
Level rate constants

## Slide 40
N2 + O  NO + N
State-to-state rate constants

## Slide 41
N2 + O  NO + N
State-to-state rate constants

## Slide 42
N2 + O  NO + N
State-to-state rate constants

## Slide 43
N2 + O  NO + N
Распределение молекул NO по колебательным состояниям

## Slide 44
N2 + O  NO + N
Зависимость колебательной энергии молеул NO
от колебательной энергии молекул N2

## Slide 45: Comparison QCT calculations with theoretical models
Level factor
N2 + O  NO + N

## Slide 46: Marrone-Treanor model U=3T
Level factor
N2 + O  2N + O

## Slide 47: Marrone-Treanor model U=D/6
Level factor
N2 + O  2N + O

## Slide 48: Losev's gamma model
Level factor
N2 + O  2N + O

## Slide 49: Comparison QCT calculations with theoretical models
N2 + O  2N + O
Level factor

## Slide 50: Comparison QCT calculations with theoretical models
Level factor
N2 + O  2N + O

## Slide 51: Comparison QCT calculations with theoretical models
Level factor
N2 + O  2N + O

## Slide 52: Comparison QCT calculations with theoretical models
Level factor
N2 + O  2N + O

## Slide 53: Уровневый фактор
O2 + O  3O

## Slide 54: Уровневый фактор
O2 + O  3O

## Slide 55: Уровневый фактор
O2 + O  3O

## Slide 56: Уровневый фактор, определение параметра модели q(T) на основе МКТ расчетов
O2 + O  3O

## Slide 57
N2 + O  NO + N
Фактор неравновесности

## Slide 58
Nonequilibrium factor
N2 + O  NO + N

## Slide 59
Nonequilibrium factor
N2 + O  NO + N

## Slide 60: Фактор неравновесности
O2 + O  3O

## Slide 61: Фактор неравновесности
O2 + O  3O

## Slide 62: Сравнение МКТ расчетов с экспериментальными данными по фактору неравновесности
O2 + O  3O

## Slide 63: Сравнение МКТ расчетов с экспериментальными данными по фактору неравновесности
O2 + O  3O

## Slide 64: Сравнение МКТ расчетов с экспериментальными данными по фактору неравновесности
O2 + O  3O

## Slide 65: Сравнение МКТ расчетов с экспериментальными данными по фактору неравновесности
O2 + O  3O

## Slide 66
Выводы
Созданы эффективные инструменты для исследования элементарных химических реакций в термически неравновесных условиях
Интернет каталог теоретических моделей
Расчет констант скоростей реакций по теоретическим моделям.
Вычислительный комплекс MD Trajectory
Моделирование динамики молекулярных реакций методом классических траекторий.
Проведена верификация теоретических моделей обменных химических реакций и процессов диссоциации на основе траекторных расчетов
Показано, что для обменных химических реакций ни одна модель не может корректно описать траекторные расчеты при относительно невысоких температурах. Однако при введении температурной зависимости параметров ситуация может быть скорректирована.
Для описания процессов диссоциации в условиях отсутствия траекторных расчетов можно рекомендовать к использованию модель Мэрроуна-Тринора.
В ходе траекторных расчетов получены константы скорости для процессов диссоциации и обменных химических реакций для различных уровней описания.

## Slide 67
Спасибо за внимание!